## Slide 1: Исследование управляемости и наблюдаемости «жёсткого» объекта

## Slide 2: Определение
К жёстким относятся системы, объекты, собственные числа которых различаются на 3 и более порядка.
К исследованию жёстких систем необходимо относиться с особым вниманием. Это обуславливается возникновением больших ошибок при выполнении вычислительных процедур.
Проиллюстрируем это утверждение на примере двухмассовой модели азимутальной оси телескопа.
Математическая модель объекта управления без учёта постоянных времени преобразовательного устройства и обмотки двигателя будет

## Slide 3
Матрицы модели состояния
kpr=.026,Tpr=2*10^(-4),Te=1.6*10^(-4),b=2.9*10^4,J1=6600,J2=197300,cu=8.63*10^8
Ap=[-b/J1 -1/J1 0 0;cu 0 -cu 0;0 1/J2 0 0;0 0 1 0]
a=kpr*b,Bp=[a/J1 0 0 0]',Cp=[0 cu^(-1) 0 1]
Ap =
1.0e+008
-0.0000 -0.0000 0 0
8.6300 0 -8.6300 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0000 0
Bp =
0.1142
0
0
0
Cp =
0 0.0000 0 1.0000
Здесь уже очень большой разброс коэффициентов, например,
Ap(1,1)
= -4.3939
Cp(2)
=1.1587e-009
При таком разбросе коэффициентов могут возникать большие ошибки вычислений

## Slide 4
Вычислим матрицы управляемости и наблюдаемости
Pup=ctrb(Ap,Bp),Pnp=obsv(Ap,Cp)
Pup =
1.0e+013 *
0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
0 0.0000 -0.0000 -1.3321
0 0 0.0000 -0.0000
0 0 0 0.0000
rup=rank(Pup)
rup =2
Вычисленный таким образом ранг матрицы управляемости указывает на неуправляемость объекта, что противоречит физике явлений. Заметим, что элементы матрицы управляемости имеют большой разброс. Матрица верхне треугольная. Собственные числа такой матрицы стоят на главной диагонали. Вычислим эти числа
Pup(1,1)=0.1142, Pup(2,2)=9.8591e+007, Pup(3,3)=499.7020, Pup(4,4)=499.7020. Все они отличны от нуля. Более того, определитель матрицы управляемости dup=det(Pup), dup =2.8125e+012, отличен от нуля, следовательно, матрица управляемости полного ранга.

## Slide 5
Матрица наблюдаемости
Pnp =
1.0e+005 *
0 0.0000 0 0.0000
0.0000 0 0.0000 0
-0.0000 -0.0000 0 0
-1.3074 0.0000 1.3076 0
Здесь разброс коэффициентов меньше, чем для матрицы управляемости
rnp=rank(Pnp), rnp = 4. Объект наблюдаем полностью, что соответствует действительности.
Модель с учётом постоянных времени преобразователя и обмотки двигателя

## Slide 6
Матрицы модели состояния
A=[-1/Tpr 0 0 0 0 0;b/Te -1/Te -b/Te 0 0 0;0 1/J1 0 -1/J1 0 0;0 0 cu 0 -cu 0;...
0 0 0 1/J2 0 0;0 0 0 0 1 0],B=[kpr/Tpr 0 0 0 0 0]',C=[0 0 0 cu^(-1) 0 1]
A = 1.0e+008 *
-0.0001 0 0 0 0 0
1.8125 -0.0001 -1.8125 0 0 0
0 0.0000 0 -0.0000 0 0
0 0 8.6300 0 -8.6300 0
0 0 0 0.0000 0 0
0 0 0 0 0.0000 0
B =
130
0
0
0
0
0
C = 0 0 0 0.0000 0 1.0000

## Slide 7
Собственные числа этой матрицы отличаются в 10000 раз
s=eig(A)
s =
1.0e+003 *
0
-6.2456
-0.0021 + 0.3677i
-0.0021 - 0.3677i
-0.0001
-5.0000
Матрица управляемости объекта
Pu=ctrb(A,B)
Pu = 1.0e+026 *
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
0 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0002 1.2073
0 0 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
0 0 0 0.0000 -0.0000 0.0029
0 0 0 0 0.0000 -0.0000
0 0 0 0 0 0.0000
Коэффициенты матрицы отличаются в раз
ru=rank(Pu)
ru = 2
Не соответствует физическому смыслу
du=det(Pu)
du = 8.2159e+054

## Slide 8
Определитель матрицы управляемости отличен от 0, следовательно, эта матрица полного ранга и её ранг равен 6.
Вычислим собственные числа верхне треугольной матрицы управляемости
Pu(1,1) = 130
Pu(2,2)= 2.3563e+010
Pu(3,3) = 3.5701e+006
Pu(4,4)= 3.0810e+015
Pu(5,5)= 1.5616e+010
Pu(6,6)= 1.5616e+010
Матрица наблюдаемости
Pn=obsv(A,C)
Pn = 1.0e+012 *
0 0 0 0.0000 0 0.0000
0 0 0.0000 0 0.0000 0
0 0.0000 0 -0.0000 0 0
0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0.0000 0
-0.0003 0.0000 0.0002 0.0000 0 0
2.6131 -0.0000 -1.0471 -0.0000 -0.0213 0
Здесь также большая разница в элементах матрицы. Вычислим ранг матрицы
rn=rank(Pn) rn = 4
При добавлении двух последовательно включённых апериодических звеньев свойство наблюдаемости пропало, что не увязывается с физикой. Вычислим
dn=det(Pn) dn =-8.0526e+016
Определитель матрицы наблюдаемости отличен от 0, следовательно, эта матрица
полного ранга и её ранг равен 6.

## Slide 9
Найдём собственные числа матрицы наблюдаемости
sn=eig(Pn)
sn(1)= 2.3306e+006, sn(2) = -1.1653e+006 +1.2085e+006i,
sn(3)= -1.1653e+006 -1.2085e+006i, sn(4)= 0.5620 +18.8431i
sn(5)= 0.5620 -18.8431i, sn(6)= -3.4497e-005
Проверим возможность оценки ветрового момента по показаниям датчика угла первой массы без учёта постоянных времени. Уравнение состояния в этом случае будет

## Slide 10
Матрицы модели состояния
Puvp=ctrb(Avp,Bvp),duvp=det(Puvp)
duvp = 0
Объект управляем не полностью, что и должно быть.
Avp=[-b/J1 -1/J1 0 0 0;cu 0 -cu 0 0;0 1/J2 0 0 -1/J2;0 0 1 0 0;0 0 0 0 0]
Bvp=[a/J1 0 0 0 0]',Cvp=[0 cu^(-1) 0 1 0]
Puvp=ctrb(Avp,Bvp),duvp=det(Puvp)
Pnvp=obsv(Avp,Cvp),dnvp=det(Pnvp)
dnvp = -13.1299
Объект наблюдаем полностью!