## Slide 1: План исследований двухмассовой системы

## Slide 2
Исследуется контур скорости двухмассовой системы с целью получения лучшей обозримости результатов.
Математическая модель системы
1. Исследование поведения коэффициентов обратной связи в задаче модального управления в зависимости от заданной полосы пропускания системы для различных способов задания желаемого полинома: Бесселя, Баттерворта, Чебышева и др.
Надо иметь ввиду, что коэффициенты обратных связей для заданного расположения собственных чисел матрицы замкнутой системы будут различными при использовании различных базисов в процессе синтеза регулятора.

## Slide 3
Если в одном базисе получили управление в виде
То при смене базиса согласно соотношению получим
2. Исследование грубости модального управления. Исследуется зависимость собственных чисел матрицы
От параметра при постоянной матрице обратной связи. Этим параметром могут быть
Это исследование имеет большую ценность.
3. Расширяем пространство состояний за счёт ветрового момента
Получившийся объект наблюдаем, но управляем не полностью. Можно оценить все переменные состояния, и том числе и ветровой момент, но обратную связь по возмущающему моменту завести нельзя.

## Slide 4
4.В замкнутой модальным управлением системе синтезировать комбинированное управление по ветровому моменту.
Интересно исследовать различные гипотезы о ветровом моменте: кусочно постоянная аппроксимация, кусочно линейная аппроксимация, кусочно квадратичная аппроксимация и др.
5. Исследовать на Simulink-модели свойства комбинированной системы при допущении об измерении всех координат состояния, в том числе и ветрового момента. Можно при этом проверить различные гипотезы о характере возмущающего момента.
6.Синтезировать наблюдатель полной размерности, возможно, при различных гипотезах о характере возмущающего момента.
7.Исследовать «корневую» чувствительность системы с наблюдателем полной размерности.
8. Исследовать на Simulink-модели свойства комбинированной системы с наблюдателем полной размерности. При этом проверить предположение о том, что наблюдатель возмущающего момента оценивает сумму ветрового момента и момента сухого трения.
9.Синтезировать наблюдатель пониженной размерности, возможно, при различных гипотезах о характере возмущающего момента.

## Slide 5
10.Исследовать «корневую» чувствительность системы с наблюдателем пониженной размерности.
11. Исследовать на Simulink-модели свойства комбинированной системы с наблюдателем пониженной размерности. При этом проверить предположение о том, что наблюдатель возмущающего момента оценивает сумму ветрового момента и момента сухого трения.
12.Рассматривая полученную систему как скоростную подсистему, замкнуть систему по углу первой массы. Изучить свойства системы по изложенной ранее процедуре.
13.Спроектировать регулятор с замыканием по углу второй массы для объекта с вектором состояния
Изучить свойства системы по изложенной процедуре.
14.Спроектировать систему по методике подчинённого регулирования.
15.Сравнить свойства систем п.13 и п.14
16.Получить зависимость момента инерции второй массы от угла места оси телескопа.